Pakiet nr 2 – Jony – odczynniki z dzierżawą analizatora

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

| ANALIZATOR |
| --- |
| Pełna nazwa, typ lub model urządzenia** |  |
| Producent** |  |
| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| a. | b. | c. | d. |
|  | Analizator do oznaczania jonów Na, K, CL w krwi pełnej, osoczu, surowicy, moczu. Analizator nowy lub używany. Rok produkcji min. 2020 | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania oznaczeń zarówno ze strzykawki, kapilary bez stosowania adapterów, probówki. | TAK |  |
|  | Pomiar metodą potencjometrii. Elektrody całkowicie bezobsługowe. | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w program statystycznej kontroli jakości. Wydruki Levey-Jennings | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w detektor pęcherzyków powietrza. | TAK |  |
|  | Mała objętość próbki: krew, osocze, surowica - 55ul, mocz -300ul | TAK |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o zamknięty moduł zawierający wszystkie odczynniki i zbiornik na ścieki. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania kontroli jakości na 3 2 poziomach. | TAK |  |
|  | Kalibracje wykonywane automatycznie. Analizator stale monitoruje poziom odczynnika i ścieków. | TAK |  |
|  | Flagowanie wyników znajdujących się poza zakresami normalnym i krytycznymi | TAK |  |
|  | Automatyczne lub programowane przechodzenie do rodzaju pracy standby – tryb oszczędzania odczynnika | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania haseł dostępu w celu zabezpieczenia przed zmianą ustawień systemu | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzanie ID pacjenta lub próbki za pomocą czytnika kodów lub klawiatury | TAK |  |
|  | Pamięć co najmniej 93 wyników QC dla przynajmniej 3 2 poziomów kontroli | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka umożliwiająca drukowanie wyników pacjentów, kalibracji i kontroli jakości | TAK |  |
|  | Pamięć co najmniej 64 wyników pacjentów | TAK |  |
|  | Analizator z możliwością współpracy z siecią informatyczną LIS poprzez złącze RS232 | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia zgłoszeń m. in. Serwisowych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez dedykowaną platformę internetową oraz aplikację na urządzenia mobilne z możliwością obserwacji historii zgłoszeń i ściągania raportów serwisowych | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w samooczyszczającą się sondę próbek. | TAK |  |
|  | Krótki czas pomiaru – z krwi pełnej, osocza, surowicy do 35 s | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w detektor pęcherzyków powietrza | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „d”

** - wskazania pełnej nazwy produktu, typu lub modelu oraz producenta